## Slide 1: 科达监控产品简介
监控产品线市场部

## Slide 2
IPC
平台外设
NVR
编解码器
监控平台
存储

## Slide 3: 编解码定义
视频编解码器，是指一个能够对视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。通常这种压缩属于有损数据压缩。压缩未压缩的数字数据，以减少内存使用量。
原始图像信号
编码运算
数据压缩
解码运算
压缩还原
编码器（芯片）
解码（芯片）
显示
网络
传输

## Slide 4: 视频解码，实现电视墙显示
……
视频解码器是对已编码的数字视频进行还原解码操作的程序（视频播放器）或设备。接入多路网络摄像机后，通过解码器，可进行多路视频电视墙显示。
………

## Slide 5: 编码器，完美对接
编码器是将信号（如比特流）或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。视频编码器在监控系统中的作用是，将前端摄像机、拾音器等设备采集到的音视频信号经过压缩编码，通过网络传输到后端的监控中心。编码器种类主要有三种：支持标清的模拟视频编码器；支持高清的HDMI/VGA视频编码器；支持高清的HD-SDI视频编码器。

## Slide 6: 集中式综合业务平台KDM201
各种板卡模块
KDM201是目前科达监控产品系列中唯一一款插卡式的产品，凭借其简洁的机架式造型，灵活的模块化结构，丰富的功能和广泛的用途，KDM201已经成为监控产品线一款经久不衰的畅销产品。
KDM201机箱

## Slide 7: 集中式综合业务平台KDM201
名称：集中式综合业务平台
型号：KDM201-SH-E
2U机架式设备
8个业务扩展槽
千兆网络接口
可插入编码模块、解码模块、网关模块、键盘控制模块等等
KDM201-SH-E 机框

## Slide 8: 标清编码模块
标清编码卡C04A
4路BNC视频输入
D1，CIF，QCIF，双码流
4路音频输入输出
4路告警输入输出
4路RS485
4路BNC视频输入
D1，CIF
4路音频输入输出
4路告警输入
1路告警输出
4路RS485
标清编码卡C04E

## Slide 9: 高清编码模块
单路高清编码卡C01H
1路DVI-I高清视频输入
1080P/720P/D1/CIF/QCIF
2路音频输入输出
2路告警输入输出
1路RS232
1路RS485
2路HD-SDI高清视频输入
1080P/720P
2路音频输入输出
2路告警输入输出
2路RS485
两路高清编码卡C02H-SDI

## Slide 10: 解码模块
标清解码卡D04
4路视频输出
D1，CIF
1路音频输入输出
1路视频输出，支持第三方视频解码
4K，QXGA，1080P，720P
1路HDMI输出接口
1路VGA输出接口
1路BNC输出接口
单路高清解码卡D01E

## Slide 11: 解码模块
单路高清解码卡D01F
1路高清视频输出
QXGA，1080P，720P
1路HDMI输出接口
1路VGA输出接口
1路BNC输出接口
4路视频输出
QXGA，1080P，720P
4路HDMI输出接口
四路高清解码卡D04F

## Slide 12: 其他模块
KDM201控制键盘接入模块，
1个RS232接口。
键盘控制模块TVM
DVR接入网关模块，
实现第三方DVR或网络摄像机接入
DVR接入模块G100
矩阵接入模块，可配合KDM-201的其它板卡共同解决网络安全隔离问题。
矩阵接入模块G200

## Slide 13: 高清编码器
H.264视频编码
1080P/720P/D1/CIF/QCIF分辨率
1路DVI-I输入，1× RS232，1× RS485
2×双向音频，2×告警输入输出。
KDM2410-C01H
单路高清编码器
KDM2412-C02H-SDI
双路高清编码器
H.264视频编码
1080P/720P分辨率
2路HD-SDI输入，2× RS485
2×双向音频，2×告警输入输出。

## Slide 14: 标清编码器
KDM2480S-2D
双路标清编码器
KDM2480S-4D
四路标清编码器
IPA102
单路标清编码器
H.264视频编码
D1/CIF分辨率
1×BNC
1×双向音频
1×告警输入输出
1×RS485
1×TF卡存储接口。
H264视频编码
D1、CIF分辨率
音频接口：2入1出
语音对讲：1入1出
视频输入接口：2*BNC
视频输出接口：1*VGA出
存储接口：1*SATA
告警口：开关量，4入1出
控制接口：1路RS485。
H264视频编码
D1、CIF分辨率
音频接口：4入1出
语音对讲：1入1出
视频输入接口：2*BNC
视频输出接口：1*VGA出
存储接口：1*SATA
告警口：开关量，4入1出
控制接口：1路RS485。

## Slide 15: 解码器
H.264、 MPEG-4视频解码
1路D1或者4路CIF（四画面合成）分辨率
1～25帧/秒，PAL制式
可接入KDM28XX平台、NVR、软件平台。
KDM2561
单路标清解码器
KDM2510-D01E
单路高清解码器
支持解码第三方厂商视频码流
输出接口1×HDMI，1×VGA，1×BNC
解码性能为（科达摄像机）：1×4K（3840×2160）、4×QXGA（2048×1536）、9路×1080P、16×720P
如果是第三方摄像机非标码流，解码性能为2路×1080P、4×720P 。

## Slide 16: 解码器
输出接口1×HDMI，1×VGA，1×BNC
支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536）
解码性能为2×1080P、4×720P、9×D1和16×CIF
KDM2510-D01F
单路高清解码器
KDM2510-D04F
四路高清解码器
输出接口4×HDMI
支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536）
解码总能力4×1080P、8×720P、16×D1和64×CIF，

## Slide 17
IPC
平台外设
NVR
编解码器
监控平台
存储

## Slide 18: 平台简介
视频监控业务平台，是整个视频监控系统的核心组成部分，用于控制整个监控系统的运行。完善的视频监控管理平台产品系列，已广泛应用于各行业的各种应用场景，产品功能强大，性能突出，运行可靠稳定，赢得了很好的声誉。
IP
模拟摄像机
模拟摄像机
模拟摄像机
高清摄像机
高清摄像机
高清摄像机
超清摄像机
超清摄像机
超清摄像机
IPSAN
高清NVR
高清解码器
电视墙
监控平台
IP
IP
IP
IP

## Slide 19: 平台功能
视频监控业务依赖于网络资源和技术，通过网络视频监控业务平台， 将分散、独立的采集点图像信息进行联网处理，实现跨区域的统一监控、统一管理及分级存储，满足客户进行远程监控、管理和信息传递的需求。
外厂商前端设备
科达前端设备
网关
网关
外厂商平台
NVR
KDM管理平台
磁阵
电视墙
解码器
各类上层业务应用系统

## Slide 20: 视频监控应用场景 –板卡式产品组网
随着高清监控不断深入各行各业，视频监控系统面对的监控场景越来越复杂和多样，监控管理平台通常要配合网关、编解码器等设备才能满足各种复杂的监控需求，许多大中型项目组网复杂，成本高昂。
少量第三方IPC、
DVS、DVR、NVR
少量模拟前端
电视墙
键盘
报警、门禁管理
科达监控管理平台
编码卡
CMS-L1E平台
TVM板
解码卡
G100板卡
小机箱、大能耐
组网简单、成本低廉
复杂场景、一机搞定

## Slide 21: 科达视频监控平台分类
插卡式集中管理平台，可将平台、网关、解码器、应用系统等部署在一台2U机框内，满足小型化应用需求。
分布式大中型平台 满足各类级联需求，嵌入式机架产品，简单易用，稳定可靠。
集中式超大型平台 部署在刀片服务器中，满足超大容量的监控点管理需，并可无缝扩展。

## Slide 22: KDM2801A-G2中小容量视频监控业务平台
KDM2801A-G2
型号：KDM2801A-G2主机
KDM2801A-G2从机
单台可接入300个监控点
单级最大可接入1000个监控点
9个从机的接入管理

## Slide 23: KDM2801H-G2中大容量视频监控业务平台
KDM2801H-G2
型号：KDM2801H-G2主机
KDM2801H-G2从机
单台可接入1000个监控点
单级最大可接入3000个监控点
31个从机的接入管理

## Slide 24: KDM2802A-G2大容量视频监控业务平台
KDM2802A-G2
型号：KDM2802A-G2主机
KDM2802A-G2从机
单台可接入5000个监控点
单级最大可接入15000个监控点
31个从机的接入管理

## Slide 25: KDM2901-G2第二代视频监控业务平台软件
型号：KDM2901-G2
单台可接入10000个监控点
单级最大可接入30000个监控点
可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证、设备管理、前端视频码流集中存储和转发等功能
KDM2901-G2

## Slide 26: KDM201-CMS-L1E中小容量监控平台主卡
KDM201家族新成员
KDM201-CMS-L1E
需要插入KDM201机箱使用
支持IPC、NVR等前端设备接入，最大可接入300个监控点
支持作为下级平台向上级级联组网，不支持向下级联
支持接入NRU模式磁盘阵列，不支持从平台堆叠组网
不支持GB/T 28181新国标

## Slide 27: 视频监控平台特色功能
视频预览
批处理
窗口浮动菜单栏
自定义图标
所见即所得的电视墙
时间轴框选下载录像
电子地图共享

## Slide 28: 视频监控平台特色功能
多用户管理
图形化一键操作
磁盘统一管理
内嵌IPCSearch
设备类型预设
全系统时间同步

## Slide 29: 视频监控平台特色功能—视频无缝拼接
视频无缝拼接：借助于前端独特的架设方式，将多幅画面由后端进行拉伸、切割、合成，去除重合部分，校正变形部分，最后拼接成一幅高分辨率视频图像。
√移动、叠加、放大、缩小、剪裁等
√拼接视频实时播放和录像回放
√拼接机预案的保存与调取
√全屏充满窗口
√录像保存原始画面，避免关键线索被裁切

## Slide 30
平台外设
IPC
NVR
编解码器
监控平台
存储

## Slide 31: VS-G100-A DVR接入网关
产品特点
1、基于嵌入式架构，系统稳定可靠
2、支持将NVR/DVR/DVS/IPC设备无缝接入网络视频监控系统
3、支持监控视频浏览、PTZ控制、电视墙浏览及告警联动功能
产品概况
DVR接入网关，可接受定制开发
VS-G100-A
VS-G100-2510

## Slide 32: VS-G300-A 数字平台接入网关
产品特点
2、可将第三方数字平台无缝接入科达网络视频监控系统
3、支持监控视频浏览、PTZ控制、电视墙浏览及告警联动功能
4、可穿越网闸或安全接入平台
产品概况
数字平台接入网关，可接受定制开发
VS-G300-A
1、基于嵌入式架构，系统稳定可靠

## Slide 33: VS-G400-A 会议监控互通网关
产品特点
1、完成标准视频会议系统与网络视频监控系统的无缝对接
2、支持在视频会议系统中浏览监控图像，并实现音频对讲和PTZ控制等功能
产品概况
实现视频会议系统和监控系统的对接
VS-G400-A
3、支持在监控系统中浏览视频会议图像，并实现语音监听和电视墙显示等功能

## Slide 34: 媒体转码服务器
VS-MTS-100A
转码服务器
媒体转码专用设备，可将第三方的非标准码流转成标准的H.264编码格式。
VS-MTS-100S
转码服务器软件
媒体转码专用软件产品，可将第三方的非标准码流转成标准的H.264编码格式。
产品特点
1、支持根据转码请求，将源音视频参数的码流转换成目标参数的码流
2、最大支持1主31从堆叠组网，可扩展转码性能
产品概况
软件+嵌入式两种产品形态
3、支持对多个转码服务器的负载均衡调度，合理分配转码性能

## Slide 35: 流媒体服务器
VS-MSS-100A
流媒体服务器
嵌入式流媒体服务器设备，实现流媒体直播点播。
VS-MSS-100S
流媒体服务器软件
软件流媒体服务器设备，实现流媒体直播点播。
产品特点
1、支持手机、平板电脑等多媒体设备的实时浏览和录像回放功能
2、可基于标准的流媒体协议，提供音视频的直播和点播服务
产品概况
软件+嵌入式两种产品形态
3、支持RTSP/RTMP/HLS等标准的流媒体协议
4、最大支持1主127从堆叠组网，可扩展流媒体性能

## Slide 36
平台外设
IPC
NVR
编解码器
监控平台
存储

## Slide 37: 8盘位磁阵 VS400A
产品特点
1、支持监控级硬盘，提高性价比
2、支持2T/3T硬盘，单机最大容量提升至24T
3、支持NRU模式，可作为从平台接入
产品概况
2U机箱、8盘位磁阵
VS400A-24T
VS400A-16T
VS400A-S24T
VS400A-S16T

## Slide 38: 16盘位磁阵 VS200G
产品特点
1、模块化无线缆设计，方便维护
2、双电源设计，提高稳定性
3、支持2T/3T/4T硬盘，单机最大容量64T
产品概况
4U机箱、16盘位磁阵
VS200G-64T
VS200G-48T
VS200G-32T
VS200G-S64T
VS200G-S48T
VS200G-S32T
4、支持NRU模式，可作为从平台接入

## Slide 39: 16盘位磁阵 VS200G-L
新品特点
1、模块化无线缆设计，方便维护
2、支持监控级硬盘，性价比高
3、支持2T/3T/4T硬盘，单机最大容量64T
产品概况
4U机箱、16盘位磁阵
VS200G-L-64T
VS200G-L-48T
VS200G-L-32T
VS200G-L-S64T
VS200G-L-S48T
VS200G-L-S32T
4、支持NRU模式，可作为从平台接入

## Slide 40: 云存储 KCloudStor 2000-64T
产品特点
1、海量存储，在线扩展，支持数百PB存储容量
2、高可靠，元节点和数据节点出现灾难性故障，系统仍然可用
3、领先的系统级网络RAID方案，给用户带来性价比的同时保护数据安全
产品概况
云存储系统
KCloudStor 2000-64T
4、支持双平面网络，采用全万兆网口
5、集成基本视频功能，可以与应用平台无缝对接

## Slide 41
www.kedacom.com